## Slide 1
Spannungsfall

## Slide 2
Was ist „Spannungsfall“ überhaupt ?
Spannungsfall und Spannungsabfall ? Ist das nicht das gleiche ?
Warum beschäftigen wir uns mit Spannungsfall ?
Minimierung des Spannungsfalls
Zulässiger Spannungsfall
Wichtige Formeln
Inhaltsverzeichnis

## Slide 4
Stromquelle
Verbraucher (Hier Licht)
Leitung

## Slide 5
12V
11V
0,5V
0,5V
Spannungs(ab)fall

## Slide 6
Spannung an Quelle und an Verbraucher ungleich
Spannung/Energie wird in Wärme umgewandelt

## Slide 7
12V
11V
0,5V
0,5V
Spannungs(ab)fall

## Slide 8
12V
11V
Spannungsfall
Spannungsabfall
V
0,5V
0,5V
V1
V2
V3
V4
Spannungsabfall R1+R2
(gemessen durch V1 und V2)
R1
R2
Differenz V4 und V3

## Slide 9
Abgefallene Spannung
An der Quelle anliegende Spannung
Am Verbraucher anliegende Spannung
=
Niedrigere Spannungen können die Effektivität von Geräten beeinflussen

## Slide 10
Abgefallene Spannung
An der Quelle anliegende Spannung
Am Verbraucher anliegende Spannung
=
Niedrigere Spannungen können die Effektivität von Geräten beeinflussen

## Slide 11
Nym
Welche Faktoren beeinflussen den Spannungsfall ?

## Slide 12
Nym
Welche Faktoren beeinflussen den Spannungsfall ?
Querschnitt

## Slide 13
Nym
Welche Faktoren beeinflussen den Spannungsfall ?
Querschnitt
Länge

## Slide 14
Nym
Welche Faktoren beeinflussen den Spannungsfall ?
Querschnitt
Länge
Material

## Slide 15
Nym
Welche Faktoren beeinflussen den Spannungsfall ?
Querschnitt
Länge
Material
Fließenden Strom

## Slide 16
Den Widerstand so niedrig wie möglich halten, um Spannungsfall zu minimieren

## Slide 17
Z-Diode
Wird in Sperrichtung betrieben
I (Durchlassrichtung)
I (Sperrrichtung)
U (Sperrrichtung)
U (Durchlassrichtung)
Sperrbereich

## Slide 18
Wenn der Laststrom sinkt, erhöht sich automatisch der Z-Dioden-Strom.
Steigt dagegen der Laststrom, dann sinkt der Z-Dioden-Strom
U(RV)
U(Z)
R(V)
D(Z)
R(L)
I(ges)
I(L)
I(Z)
U(ges)
Spannungsstabilisierung mit einer Z-Diode

## Slide 19
Spannungsregler
Lineare und Schaltregler
Lineare:
einfacher aufgebaut und
geringere Wärmeentwicklung
 weniger effizient bei großen Spannungsdifferenzen
Schaltregler
können größere Spannungsunterschiede bewältigen
sind kompakter
erzeugen mehr elektrisches Rauschen als Lineare Spannungsregler
reduzieren eine höhere Eingangsspannung auf eine gewünschte niedrigere Ausgangsspannung

## Slide 20: Zulässiger Spannungsfall
DIN VDE 0100-520 :
3 % für Beleuchtungsanlagen
5 % für Laststromkreise
DIN 18015:
 Spannungsfall hinter dem Zähler bis Verbraucher nicht größer als 3 %

## Slide 21
γ spezifische Leitfähigkeit (je nach Material)
I = Stromstärke in Ampere
l = Leitungslänge in Meter
A = Leitungsquerschnitt in mm²
cosΦ = Wirkleistungsfaktor
△ U = Spannungsfall in Volt
△U=
△U=
△u=
△U=
2 x l x I
----------
γ x A
2 x l x I x cosΦ
------------------
γ x A
√3 x l x I x cosΦ
------------------
γ x A
△ U x 100
------------------
100
Gleichstrom
Wechselstrom
Drehstrom
Umrechnung in Prozente

## Slide 22: Quiz – Spannungsfall & Spannungsabfall
1. Was ist der Unterschied zwischen Spannungsfall und Spannungsabfall?
2. Wenn eine Batterie 12 V hat und an der Lampe nur 11 V ankommen – wie groß ist der Spannungsfall?
3. Eine Leitung verliert auf dem Hinweg 0,3 V und auf dem Rückweg 0,3 V. Wie groß ist der gesamte Spannungsfall?
4. Wenn mehr Strom durch die Leitung fließt, wird der Spannungsfall größer oder kleiner?
5. Nenne zwei Faktoren, die den Spannungsfall beeinflussen.
6. Warum darf der Spannungsfall in einer Anlage nicht zu groß sein?

## Slide 23: Lösungen
1. Unterschied zwischen Spannungsfall und Spannungsabfall
Spannungsabfall: Verlust an einem einzelnen Bauteil (z. B. Leitung, Lampe).
Spannungsfall: Gesamter Spannungsverlust zwischen Quelle und Verbraucher (Summe aller Abfälle).
2. Batterie 12 V, Lampe 11 V
Spannungsfall = 1 V (Differenz zwischen Quelle und Verbraucher).
3. Leitung verliert 0,3 V hin und 0,3 V zurück
Gesamter Spannungsfall = 0,6 V (Hin- und Rückleiter zusammen).
4. Mehr Strom durch Leitung
Spannungsfall wird größer (mehr Strom = mehr Verlust in der Leitung).
5. Zwei Faktoren, die den Spannungsfall beeinflussen
- Leitungslänge (je länger, desto größer)
- Querschnitt (je dünner, desto größer)
(+ Material & Stromstärke spielen auch eine Rolle)
6. Warum darf der Spannungsfall nicht zu groß sein?
Geräte bekommen sonst zu wenig Spannung → Lampen leuchten dunkler, Motoren schwächer, Elektronik unzuverlässig.
Laut DIN VDE 0100: max. 3 % für Beleuchtung, 5 % für andere Stromkreise.

## Slide 24
https://www.drivecon.de/de/lexikon/spannungsfall?.com
https://elektriker-wissen.de/theorie/meistervorbereitung-teil-2/leitungsdimensionierung/zulaessiger-spannungsfall
#
https://www.energie-lexikon.info/spannungsabfall.html?.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsfall
https://www.youtube.com/watch?v=ocS_PwFPynw
https://studyflix.de/elektrotechnik/z-diode-zener-diode-2580/video
https://www.lgesemi.com/blog/industry-news-7/how-does-a-zener-diode-regulate-voltage-243#:~:text=The%20key%20to%20Zener%20diode,receives%20a%20stable%20voltage%20supply.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.html
https://heinen-elektronik.de/glossar/spannungsregler
https://www.elektrikerwissen.de/spannungsfall