## Slide 1: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schutz vor Stromausfällen in IT- und Industriesystemen
Präsentiert von Alwin Trotno Patrick Latacz

## Slide 2: Was ist eine USV?
Versorgt Geräte bei Stromausfall kurzfristig weiter.
Überbrückt Ausfälle und Spannungsschwankungen.
Ziel: Datenverlust, Hardware-Schäden oder Systemabstürze vermeiden.
Einsatzgebiete: Serverräume, Krankenhäuser, Industrieanlagen, Büros.

## Slide 3: Aufbau & Hauptkomponenten
Gleichrichter: Wandelt Netzwechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC).
Batterie: Speichert Energie für den Notbetrieb.
Wechselrichter: Wandelt Gleichstrom der Batterie wieder in Wechselstrom um.
Bypass-Schalter: Versorgt Verbraucher direkt mit Netzstrom, falls nötig.
Funktion: Netzbetrieb → Energie fließt durch Gleichrichter & Wechselrichter. Stromausfall → Wechselrichter nutzt Batterie.

## Slide 4: Aufbau & Hauptkomponenten (DiagramM)

## Slide 5: Aufbau & Hauptkomponenten (tEARDOWN)

## Slide 6: Arten von USV-Systemen
Offline / Standby: Schaltet bei Stromausfall auf Batterie um – günstig, aber Umschaltzeit.
Line-Interactive: Spannung wird stabilisiert – gute Netzqualität, begrenzte Laufzeit.
Online / Doppelwandler: Ständiger Betrieb über Wechselrichter – höchste Sicherheit, aber teuer.

## Slide 7: Dimensionierung der USV
Ziel der Dimensionierung
Sicherstellen, dass die USV die erforderliche Leistung (VA/Watt) für alle angeschlossenen Verbraucher bereitstellt
Bestimmung der Batteriekapazität für die gewünschte Überbrückungszeit
Auswahl einer geeigneten USV-Topologie (Offline, Line-Interactive, Online)

## Slide 8: Ermittlung der Gesamtlast
Alle zu schützenden Geräte (Server, Switches, Steuerungen, etc.) erfassen
Leistungsaufnahme jedes Geräts in Watt oder VA bestimmen
Summe bilden → Pges​ = ∑ P Geräte​

## Slide 9: Ermittlung der Gesamtlast ( Beispiel Rechnung )
Gerät | Leistung (W)
Server 1 | 250 W
Server 2 | 200 W
Netzwerk-Switch | 50 W
Monitor | 100 W
Gesamtlast | 600 W

## Slide 10: Umrechnung in Scheinleistung
USVs werden in VA (Voltampere) angegeben
Formel :
In unserem Beispiel :
Für Reserven und künftige Erweiterungen Sicherheitszuschlag
VA

## Slide 11: Kompliziertes zurückrechnen
Die USV wird in Scheinleistung (VA) angegeben
Die Batteriebelastung hängt aber von der Wirkleistung (W) ab
Zusammenhang über den Leistungsfaktor
S = 900VA , cos(φ)= 0,8 P = 900 VA × 0,8= 720 W

## Slide 12: Berechnung der Durchhaltezeit
Ziel: Wie lange hält die Batterie bei Stromausfall durch?
Formel :
U: Batteriespannung (V), Ah: Kapazität (Amperestunden), η: Wirkungsgrad, P: Last (W)
Beispiel :

## Slide 13: Automatisches Herunterfahren
Viele USV-Systeme verbinden sich via USB/LAN mit dem Computer oder Server.
USV-Software (z. B. APC PowerChute, Eaton UPS Companion) erkennt Stromausfälle.
Systeme können automatisch und sicher herunterfahren, bevor Batterie leer ist.
Besonders wichtig für Server und NAS-Systeme.

## Slide 14: Automatisches Herunterfahren (Interface)
USB: Steuert die USV direkt am PC für automatisches Herunterfahren
SERIAL: Ältere Schnittstelle zur Steuerung/Signalisierung zum Herunterfahren
NETWORK: Netzwerkbasierte Steuerung, ermöglicht Remote-Herunterfahren mehrerer Geräte über LAN
USB
SERIAL

## Slide 15: Vorteile & Grenzen
Vorteile: Schutz vor Datenverlust & Hardware-Schäden, Spannung stabilisiert, Überbrückung bis Notstrom startet.
Grenzen: Begrenzte Laufzeit, Batteriewartung nötig, keine Lösung für lange Stromausfälle.

## Slide 16: Fazit
USV = essenziell für kritische Systeme.
Wichtige Komponenten: Batterie, Gleichrichter, Wechselrichter.
Auswahl abhängig von Leistung, Laufzeit & Budget.
USV kann Systeme sicher herunterfahren und Ausfallzeiten minimieren.