## Slide 1: Wechselspannung – GrundLagen

## Slide 2: Was ist Wechselspannung?
Polarität ändert sich periodisch
Spannung folgt einer Sinuskurve
Erzeugt einen Wechselstrom

## Slide 3: Erzeugung von Wechselstrom
Generatorprinzip
Magnetfeld + Leiterbewegung
Induktion erzeugt sinusförmige Spannung

## Slide 4: Sinusspannung & Winkel
Eine Periode = 360° = 2π rad
Positive und negative Halbwelle
Mathematisch: u(t) = û · sin(ωt)

## Slide 5: Periodendauer & Frequenz
Netzfrequenz: 50 Hz
Periodendauer T = 20 ms
50 Schwingungen pro Sekunde

## Slide 6: Scheitelwert & Spitzen-Tal-Wert
Scheitelwert û = 325 V
Spitzen-Tal-Wert = 650 V
Maximal- und Minimalwert der Spannung

## Slide 7: Effektivwert – Warum 230 V?
Gleiche Wärmewirkung wie Gleichspannung
Ueff = û / √2
325 V / √2 ≈ 230 V

## Slide 8: Schein-, Wrik- und Blindleistung
Nicht jeder Verbraucher nutzt die Energie Vollständig
Wirkleistung P  Was genutzt wird
Blindleistung Q  Was zuruckfließt
keine Arbeit, aber belastung der Leitung!
Scheinleistung S  Wirk- und Blinleistung zusammen

## Slide 9: Schein-, Wrik- und Blindleistung

## Slide 10: Warum entsteht Blindleistung?
Phasenverschiebung  Induktivität + Kapazität
Gesätigte Spulen
Geladene Kondensatoren
1. Strom aufgenommen
2. Strom gespeichert
3. Strom zurückgegeben

## Slide 11: Zusammenfassung
Wechselspannung ist sinusförmig
360° entsprechen 20 ms im Deutschen Netz
230 V ist ein Effektivwert

## Slide 12: Quellen
Europa Lehrmittel – Elektrotechnik
ElektroSim / europathek.de
Grundlagen Wechselstromtechnik (Skript)
www.reiter1.com